|  |  | Wymiana przykanalików sanitarnych budynek os. Pułaskiego 12 |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : Wymiana przykanalików budynek os. Pułaskiego 12 |
| ADRES INWESTYCJI | : | 37-500 Jarosław |
| INWESTOR | : | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu |
| ADRES INWESTORA | : ul. Poniatowskiego 45C, 37-500 Jarosław |
| BRANŻA | : | Budowlana |
| DATA OPRACOWANIA |  | : Luty 2022 |
| Stawka roboczogodziny | : |  |
| Poziom cen | : |  |
| NARZUTY |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] ............................................ |  |
| Koszty zakupu [Kz] ................................................ |  |
| Zysk [Z] .................................................................. |  |
| VAT [V] .................................................................. |  |

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Luty 2022

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis | Klucz wy- | Jedn. mia- | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyceny |  | konaw- | ry |  | zł | zł |
|  |  |  | czy |  |  |  | (6 x 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wymiana przykanalików budynek ul. Pułaskiego 12 |  |  |  |  |  |
| Klatka 4 odcinek 10 mb. Rura PCV DN 160 SN 8 lita ścianka 4.7 mm. |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o |  | m3 | 25 |  |  |
|  | 0102-05 | szer.dna do 1.5 m i głębok. do 3.0 m w gr. kat. III |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 2-18 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. |  | m | 10 |  |  |
|  | 0408-02 | 160 mm |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2-18 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli- |  | szt | 2 |  |  |
|  | 0421-02 | chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR-W 2-18 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi " |  | szt | 1 |  |  |
|  | 0527-01 | PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nomi- |  |  |  |  |  |
|  |  | nalnej 210 mm |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-05II | Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przy- |  | kpl. | 1 |  |  |
|  | 0219-03 | kanalików |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem |  | m3 | 19 |  |  |
|  | 0105-02 | ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm w gr.kat. III |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-21 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na |  | m2 | 11 |  |  |
|  | 0401-01 | gruncie kat.I-II bez nawożenia |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-21 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem |  | m3 | 6 |  |  |
|  | 0218-01 | na terenie płaskim |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2- 31 0813- 03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej |  | m | 3 |  |  |
| 10 | KNR 2- 31 0814- 02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej |  | m | 3 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0806-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 6cm na podsypce piaskowej |  | m2 | 4 |  |  |
| 12 | NNRNKB 231 0511-03 | Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 6cm |  | m2 | 4 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0803-0300 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiórka mechaniczna nawierzchni grub. 3cm |  | m2 | 3,85 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0311/01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm |  | m2 | 3,85 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0311/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości 4 cm |  | m2 | 3,85 |  |  |
| 16 | KNR 2- 31 1406- 03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych |  | szt | 1 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Andrzej Urban